III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к году изготовления товара

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1 Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом [Код позиции КТРУ 26.60.12.131-00000034] 1.1 Автоматический выбор элементов катушек, находящихся в данный момент в поле обзора Да 1.2 Автоматическое обнаружение системой подключенных катушек Да 1.3 Архив пациентов с поиском (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.4 Архивация изображений на внешние носители (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.5 Архивация изображений на дисковое пространство (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.6 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Сбалансированное градиентное эхо 1.7 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Спиновое эхо 1.8 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Эхо-планарная визуализация (EPI) 1.9 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Эхо-планарная визуализация (EPI) с однократным сбором 1.10 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Спектральное подавление сигнала липидов 1.11 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Инверсия восстановление 1.12 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Инверсия восстановление с подавлением сигнала воды 1.13 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Инверсия восстановление с подавлением сигнала жира 1.14 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Диффузионно-взвешенная визуализация на основе эхо-планарной последовательности 1.15 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Параллельный сбор данных 1.16 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Быстрое спиновое-эхо 1.17 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Неполный сбор данных с реконструкцией методом частичного Фурье преобразования 1.18 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Градиентное эхо 1.19 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Быстрое градиентное эхо 1.20 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Компенсация артефактов кровотока 1.21 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Коррекция артефактов, вызванных движениями пациентов 1.22 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Быстрое спиновое эхо с возвращением намагниченности 1.23 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных 1.24 Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли Расчёт рефокусирующих РЧ-импульсов в многоэховых последовательностях на основе спинового эха для уменьшения радиочастотной нагрузки 1.25 Базовые программные пакеты для постобработки (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Просмотр и передача DICOM изображений 1.26 Базовые программные пакеты для постобработки (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Инструменты для 2D-, 3D- и 4D-просмотра с возможностью стыковки и субтракции изображений 1.27 Базовые программные пакеты для постобработки (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Печать изображений на пленке 1.28 Базовые программные пакеты для постобработки (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Архивация изображений на внешние носители 1.29 Базовые программные пакеты для постобработки (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Архив пациентов с поиском 1.30 Видеокарта с объемом памяти (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) ГБАЙТ Больше или равно 2.0000 1.31 Гибкая многоканальная универсальная катушка большого размера Да 1.32 Гибкая многоканальная универсальная катушка малого размера Неважно 1.33 Гибкая многоканальная универсальная катушка среднего размера Неважно 1.34 Грузоподъемность стола, кг ≥250 1.35 Диаметр тоннеля для пациента по поперечной горизонтальной оси ММ Больше или равно 700.0000 и Меньше или равно 710.0000 1.36 Жидкостное охлаждение градиентных катушек Да 1.37 Индукция магнитного поля ТЛ 1.5000 1.38 Катушка гибкая многоканальная для исследования тела, принимающая форму исследуемой области Да 1.39 Катушка многоканальная для всего позвоночника Да 1.40 Катушка многоканальная для исследования головы и шеи Да 1.41 Катушка многоканальная для исследования молочных желёз с возможностью проведения интервенционных процедур Неважно 1.42 Катушка многоканальная для педиатрических исследований или специализированный адаптер для педиатрических исследований с использованием многоканальных катушек Неважно 1.43 Катушка многоканальная для периферической ангиографии или дополнительная многоканальная катушка для тела Неважно 1.44 Катушка специализированная многоканальная для исследования голеностопа и стопы Неважно 1.45 Катушка специализированная многоканальная для исследования кисти Неважно 1.46 Катушка специализированная многоканальная для исследования колена Неважно 1.47 Катушка специализированная многоканальная для исследования плеча Неважно 1.48 Клавиатура, мышь (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Да 1.49 Климатическая установка для охлаждения магнита (охлаждение градиентных усилителей, градиентов, гелиевого компрессора, поддержка заданной температуры в процедурной, вентиляция) Да 1.50 Кнопка аварийного отключения Да 1.51 Кнопка аварийного сброса гелия (кроме безгелиевых систем) Да 1.52 Количество гибких многофункциональных катушек 2 1.53 Количество специализированных (медицинских) мониторов 2 1.54 Максимальная матрица сканирования по фазовому и частотному направлению ≥1024 х 1024 1.55 Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции по любой из осей X, Y, Z, Тл/м/с ≥120 1.56 Максимальное число одновременно используемых независимых приемных радиочастотных каналов или каналонезависимая система, шт ≥48 или каналонезависимая система или алгоритм глубокого машинного обучения с использованием сверточной нейронной сети 1.57 Максимальный градиент магнитной индукции по любой из осей X, Y, Z, мТл/м ≥33 1.58 Максимальный диапазон вертикального перемещения стола, см ≥23 1.59 Максимальный диапазон сканирования, см ≥180 1.60 Максимальный размер диагностического поля обзора по осям X x Y x Z без необходимости перемещения пациента в рамках одного сканирования ≥50 х 50 х 45 1.61 Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 2D ММ Меньше или равно 0.1000 1.62 Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 3D ММ Меньше или равно 0.1000 1.63 Многоканальная поверхностная катушка для исследования тела Неважно 1.64 Многоядерная многопроцессорная архитектура модуля реконструкции (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.65 Модуль реконструкции МР изображений (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.66 Монитор(ы) на переднем кожухе для отображения информации о пациенте, подключенных катушках, подключенных датчиках синхронизации Да 1.67 Обеспечение параллельного процесса сканирования и реконструкции (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.68 Оперативная память (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) ГБАЙТ Больше или равно 12.0000 1.69 Оперативная память модуля реконструкции, Гб (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) ≥128 1.70 Оперативная память управляющего компьютера, Гб (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) ≥32 1.71 Опция ручного управления движением стола Да 1.72 Пакет обеспечения синхронизации Синхронизация с ЭКГ 1.73 Пакет обеспечения синхронизации Синхронизация с дыханием 1.74 Пакет обеспечения синхронизации Синхронизация с периферическим пульсом 1.75 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Анализа печени при динамическом контрастировании 1.76 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Оценка Т2* для печени 1.77 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализа печени для измерения фракции жира (HFF) 1.78 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализ органов брюшной полости 1.79 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализ предстательной железы 1.80 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализа органов женского малого таза 1.81 Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализ прямой кишки 1.82 Пакет программ для исследования сосудов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Оценка сосудистой анатомии 1.83 Пакет программ для исследования сосудов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Отображение и сегментирование сосудистых структур, измерение степени стеноза, оценка извилистости 1.84 Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Анализ отложенного контрастирования 1.85 Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Анализ коронарных сосудов 1.86 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Обработка диффузионных изображений и вычисления ADC карт 1.87 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Построение изображений тензора диффузии 1.88 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Вычисление параметров (Объем мозгового кровотока, Скорость мозгового кровотока, Время до пика, Среднее время прохождения контрастного вещества,) перфузионных изображений и построение карт 1.89 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Расчет карты диффузии при исследовании головного мозга 1.90 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Реконструкция аксональных трактов в 3D (трактография) 1.91 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Оценка Т1-контрастирования в динамике 1.92 Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Визуализация бесконтрастной перфузии на основе метода маркировки спинов артериальной крови (обязательная характеристика при выбое программы перфузии головного мозга и оценки перфузии мозгового кровотока на основной консоли) 1.93 Пакет программ для онкологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Анализ кинетических кривых контрастного усиления при исследовании молочных желез и предстательной железы 1.94 Пакет программ для онкологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) Совмещение изображений, относящихся к разным датам для оценки динамики 1.95 Пакет программ для онкологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализа диффузии с множественными b-факторами 1.96 Пакет программ для ортопедических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР релаксометрия (картирование хряща) 1.97 Пакет программ для ортопедических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) МР-анализа костно-мышечной системы 1.98 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Контроль поступления контрастного вещества в зону интереса для инициирования начала сканирования 1.99 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Трехмерноое динамическое исследование брюшной полости с контрастным усилением как с применением синхронизации по дыханию, так и на задержке дыхания 1.100 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Исследование диффузии органов всего тела 1.101 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли 2D/3D МР-холангиопанкреатография 1.102 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли МР-урография 1.103 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли МР-миелография 1.104 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Исследование органов брюшной полости на свободном дыхании и получением изображений, не чувствительных к артефактам движения 1.105 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Исследование протяженных областей с последующим сшиванием полученных изображений в ручном или автоматическом режиме 1.106 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Программный пакет позволяющий нивелировать артефакты дисторсии при диффузионнах исследованиях за счёт применения технологии смены полярности градиентов 1.107 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Программный протокол для диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным полем обзора для получения изображений с высоким пространственным разрешением 1.108 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Исследование с ультракоротким временем эхо для визуализации легочной ткани 1.109 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Диффузия с уменьшенным полем обзора 1.110 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Получение изображений с разделением сигнала воды и жира 1.111 Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли Исследование органов всего тела с контрастом 1.112 Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли Синхронизация сканирования с движением диафрагмы 1.113 Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли Исследование сердца в режиме тёмной крови (Оценка внутрисердечной гемодинами с помощью фазово-контрастных изображений) 1.114 Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли Исследование коронарных артерий (коронарная МР-ангиография) 1.115 Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли Исследование сердца в кино-режиме с синхронизацией 1.116 Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли Исследование миокарда в режиме отсроченного контрастирования 1.117 Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли Исследование сердца в кино-режиме на задержке дыхания 1.118 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Исследование диффузии и перфузии головного мозга 1.119 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Визуализация диффузии с вычислением изотропного диффузионного и ИКД изображения 1.120 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Бесконтрастная перфузия головного мозга на основе меченных спинов артериальной крови 1.121 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Построение тензора диффузии с цветовым картированием 1.122 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Исследование диффузии на основе быстрой многоэховой последовательности 1.123 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Получение изображений фракционной анизотропии, диффузионно взвешенных карт для оценки диффузии тензора и проводящих путей 1.124 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Оценка перфузии мозгового кровотока с автоматическим формированием карт, мозгового кровотока, объема кровотока, среднего времени транзита и времени до пика интенсивности сигнала 1.125 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Исследование головного мозга с изотропным вокселем для последующей реконструкции в любой ортогональной проекции без потери разрешения 1.126 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Функциональная МРТ на основе эффекта зависимости от уровня оксигенации крови и эффекта притока 1.127 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Визуализация движения ликвора 1.128 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Трассировка аксональных трактов с различными цветами волокон 1.129 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Наложение изображений аксональных трактов на анатомические изображения в трехмерном режиме 1.130 Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли Получение изображений, взвешенных по магнитной восприимчивости (SWI) 1.131 Пакет специализированных программ для ортопедических исследований на основной консоли Исследование суставов с изотропным вокселем 1.132 Пакет специализированных программ для ортопедических исследований на основной консоли Получение изображений хрящевой ткани с цветовым картированием по Т2 1.133 Пакет специализированных программ для ортопедических исследований на основной консоли Исследование суставов с коррекцией артефактов от металла 1.134 Пакет специализированных программ для спектроскопических исследований на основной консоли Протонная спектроскопия с одним вокселем 1.135 Пакет специализированных программ для спектроскопических исследований на основной консоли Создание изображений химического сдвига 1.136 Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли Протокол, позволяющий после сбора данных реконструировать изображения с различным тканевым контрастом путём изменения значений TR, TE и TI 1.137 Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли Ускорение сбора данных в k-t пространстве 1.138 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли 2D/3D времяпролетная ангиография (2D/3D TOF) 1.139 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли 2D/3D фазово-контрастная ангиографии с функцией определения скорости кровотока 1.140 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли МР-ангиография без использования контрастного вещества для исследования сосудов головного мозга, шеи, сосудов брюшной полости, нижних конечностей и периферических сосудов 1.141 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли Ускоренная МР-ангиография с улучшенным временным разрешением 1.142 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли МР ангиография с контрастным усилением для исследования протяжённых областей 1.143 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли Запуск сканирования при достижении насыщения контрастом 1.144 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли Исследование протяженных областей с последующим сшиванием полученных изображений в ручном или автоматическом режиме 1.145 Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли 4D многофазное сканирование сосудов 1.146 Перемещение деки стола для пациента в горизонтальном направлении на расстояние, см ≥260 1.147 Печать изображений на пленке (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Неважно 1.148 Поддержка опции рабочего списка из МИС на консоли оператора (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) Да 1.149 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Проекция максимальной, средней и минимальной интенсивности (MIP, Mean, MinIP) 1.150 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Мульти-планарная реконструкция (MPR) 1.151 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Мульти-планарная объемная реконструкция (MPVR) 1.152 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Связь и обеспечение полноценного обмена данными и изображениями в рамках единой радиологической (RIS) или единой больничной (HIS) информационной сетью в формате DICOM 1.153 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Объединение (склеивания) изображений различных прилегающих анатомических областей 1.154 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Совмещение различных типов МР изображений 1.155 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Использование предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских 1.156 Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM 1.157 Программа просмотра изображений и передачи данных по протоколу DICOM Да 1.158 Программы для исследования молочных желез (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да, Катушка для молочных желез–Да) Планирование интервенций на молочных железах 1.159 Программы для исследования молочных желез (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да, Катушка для молочных желез–Да) МР-анализ молочных желез 1.160 Процессор с числом ядер (общее число ядер) Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да ШТ Больше или равно 6.0000 1.161 Рабочая станция врача-рентгенолога Да 1.162 Размер дискового пространства, Гб (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) ≥480 1.163 Разрешение монитора консоли, пиксель (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) ≥1200 х 1024 1.164 Разрешение монитора, пикселей (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) ≥1200х1024 1.165 РЧ защита помещения (клетка Фарадея) с окном, дверью и внутренней отделкой Да 1.166 Система трансляции аудио-визуальной информации в тоннель Да 1.167 Специализированная система экспертной постобработки изображений с количеством пользователей (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) ШТ 1.0000 1.168 Тип Гентри Закрытый 1.169 Тип стола пациента Стационарный 1.170 Функция, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек Да 1.171 Цветной ЖК монитор консоли управляющего компьютера с диагональю (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) ДЮЙМ Больше или равно 23.0000 1.172 Цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) ДЮЙМ Больше или равно 19.0000 |  |

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.

Требования к году выпуска оборудования

Год выпуска оборудования должен быть не ранее 2023 г.

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.